УКВ ТРАНСИВЕР

CT-22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В новой модели ALAN CT-22 - портативного ЧМ трансивера двухметрового диапазона используются новейшие достижения микропроцессорной техники. Эффективный выходной каскад на полевом транзисторе, обеспечивающий выходную мощность 5 Вт при питании от батареи аккумуляторов 9,6 В, а также, возможность установки 3-х уровней мощности, предполагают экономичное использование емкости аккумуляторов.

Удачный дизайн трансивера обеспечивает удобство при переноске и использовании. Корпус и кассета под аккумуляторы выполнены из ударопрочного поликарбоната. Резиновые заглушки для гнезд предохраняют трансивер от проникновения пыли и влаги.

ЖК дисплей и полупрозрачная клавиатура снабжены несколькими режимами подсветки. Дисплей трансивера отображает частоту, уровень сигнала и большинство запрограммированных функций трансивера.

Память трансивера, состоящая из 72 ячеек, позволяют хранить необходимую для работы информацию, заносимую с клавиатуры. В этих ячейках памяти хранятся данные о режимах сканирования, частотах передачи/приема, разносе частот, частотных границах поддиапазона сканирования. Трансивер обеспечивает задание стандартных шагов сетки каналов: от 5 до 50 Кгц и шага 1 Мгц.

Дополнительно устанавливаемая плата тонального шумоподавителя обеспечивает задание 39 стандартных субтональных поднесущих, независимо назначаемых и сохраняемых в памяти трансивера. Работу тонального шумоподавителя может сопровождать специальный звуковой сигнал.

Три уровня выходной мощности передатчика трансивера и уникальная автоматическая система ограничения потребляемого тока, обеспечивают продолжительную эксплуатацию аккумуляторов.

Клавиатура позволяет осуществлять набор номера сигналами DTMF. Восемь ячеек памяти могут хранить часто используемые номера длиной 15 цифр.

Селективный вызов с использованием сигналов DTMF и "частный" характер обмена пейджерными сообщениями основан на передаче 3-х разрядных индивидуальных кодов, назначаемых произвольно от 000 до 999. Прием подобного индивидуального кода может сопровождаться тональным сигналом, звучащим 1, 2, 3, 4, 5 раз. В дополнение к этому, в режиме пейджера на дисплее трансивера отображается код вызывающей радиостанции. Семь ячеек памяти позволяют хранить наиболее часто используемые индивидуальные или групповые номера радиостанций а также последний принятый код.

ОПИСАНИЕ  ПОРТАТИВНОГО  ЧМ  ТРАНСИВЕРА  CT-22

В новой модели портативного ЧМ трансивера двухметрового диапазона используются новейшие достижения микропроцессорной техники. Эффективный выходной каскад на полевом транзисторе, обеспечивающий выходную мощность 5 Вт при питании от батареи аккумуляторов 9,6 В, а также, возможность установки 3-х уровней мощности, предполагают экономичное использование емкости аккумуляторов.

Удачный дизайн трансивера обеспечивает удобство при переноске и использовании. Корпус и кассета под аккумуляторы выполнены из ударопрочного поликарбоната. Резиновые заглушки для гнезд предохраняют трансивер от проникновения пыли и влаги.

ЖК дисплей и полупрозрачная клавиатура снабжены несколькими режимами подсветки. Дисплей трансивера отображает частоту, уровень сигнала и большинство запрограммированных функций трансивера.

Память трансивера, состоящая из 72 ячеек, позволяют хранить необходимую для работы информацию, заносимую с клавиатуры. В этих ячейках памяти  хранятся данные о режимах сканирования, частотах передачи/приема, разносе частот, частотных границах поддиапазона сканирования.

Трансивер обеспечивает задание стандартных шагов сетки каналов: от 5 до 50 кГц и шага 1 Мгц.

Дополнительно устанавливаемая плата тонального шумоподавителя обеспечивает задание 39 стандартных субтональных поднесущих, независимо назначаемых и сохраняемых в памяти трансивера. Работу тонального шумоподавителя может сопровождать специальный звуковой сигнал.

Три уровня выходной мощности передатчика трансивера и уникальная автоматическая система ограничения потребляемого тока, обеспечивают продолжительную эксплуатацию аккумуляторов.

Клавиатура позволяет осуществлять набор номера сигналами DTMF. Восемь ячеек памяти могут хранить часто используемые номера длиной 15 цифр.

Селективный вызов с использованием сигналов DTMF и “частный” характер обмена пейджерными сообщениями основан на передаче 3-х разрядных индивидуальных кодов, назначаемых произвольно от 000 до 999. Прием подобного индивидуального кода может сопровождаться тональным сигналом, звучащим 1, 2, 3, 4, 5 раз. В дополнение к этому, в режиме пейджера на дисплее трансивера отображается код вызывающей радиостанции. Семь ячеек памяти позволяют хранить наиболее часто используемые индивидуальные или групповые номера радиостанций а также последний принятый код.

Внимательно изучите данную инструкцию для ознакомления с возможностями трансивера.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, Мгц:144 - 146/148

Шаг сетки каналов:5,10,12,5,15,20,25,50 кГц и 1 МГц

Разнос частот для работы через репитер:±600 кГц(задаваемый программно)

Класс излучения:F2, F3

Напряжение питания, В:5 - 13,8

Потребляемый ток:

20 µA, автоматическое выключение питания

16 mA, дежурный режим(экономичный режим включен)

140 mA, прием, питание 11 В, выходная мощность 200 мВт

11 mA, прием, питание 11 В, шумоподавитель включен

1,5 А, передача,питание 11 В, выходная мощность 5 Вт

# ПРИЕМНИК

Тип приемника: супергетеродин с двойным преобразованием,

1-я ПЧ: 45,05 Мгц, 2-я ПЧ: 455 кГц

Чувствительность( 12 дБ SINAD):- 123 дБм

Избирательность по соседнему каналу:не менее 64 дБ

Интермодуляция:не менее 60 дБ

Выходная мощность:0,2 Вт(питание 11 В, нагр.8 ом, нел. иск.10%)

# ПЕРЕДАТЧИК

Выходная мощность, Вт(питание 11 В):5, 0,6, 0,18

Стабильность частоты:не хуже ±10х10-6

Модулятор:изменяемая реактивность

Максимальная девиация частоты:( 5 кГц

Паразитная ЧМ: не более- 40 дБ

Побочные излучения:не более - 60дБ

Искажения по НЧ( 1 кГц, девиация 3,5 кГц):не более 5(

Тип микрофона:конденсаторный, 2 кОм

*Питание 11 В обеспечивается от внешнего источника.

*Технические характеристики могут изменяться без уведомления.

# ОСНОВНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

NiCd аккумуляторы

RNB127B  6 В1200 mA/ч

RNB127А  6 В600 mA/ч

RNB128А  9,6 В600 mA/ч

Настольные устройства быстрой зарядки

RAD-302A зарядное устройство

RAD-303A подставка для зарядных устройств RAD-302A,RAD109A/B - RAD111A/B

Компактные устройства медленного(15 часов) заряда

RAD109A/B для аккумулятора RNB126A

RAD110A/B для аккумулятора RNB127A/B

RAD111A/B для аккумулятора RNB128A

Примечание:устройства с обозначением “А” расчитаны

на питание от сети 110 В, “В” от сети 220 В

Дополнительные принадлежности

RNB130A кассета для четырех аккумуляторов типа АА

CPL102A фиксатор на ремне

RCC111A чехол для аккумулятора RNB126A

RCC112A чехол для аккумулятора RNB127A/B

RCC113A чехол для аккумулятора RNB128A

RCL101Z кабель для подключения к прикуривателю

RYY102A внешний микрофон с громкоговорителем

RYY101A миниатюрный микрофон с громкоговорителем

RAT100A гарнитура с системой голосового управления

RAT201A гибкая спиральная антенна

RTN102A плата тонального шумоподавителя

Список поставляемых по заказу дополнительных устройств может различаться по регионам продажи радиостанций. Для уточнения списка обратитесь к вашему дилеру.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно изучите данный раздел для того, чтобы избежать возгорания, травм и повреждения трансивера

* Не удерживайте длительно режим передачи, трансивер может перегреться.

* Для подключения внешнего источника питания используйте рекомендуемый кабель(заказывается дополнительно).

* Для подключения к гнезду прикуривателя также применяйте соответствующий кабель(заказывается дополнительно).

* При зарядке автомобильного аккумулятора отсоедините кабель питания от трансивера.

* Не заряжайте NiCd аккумулятор более 15 часов. При включении питания на внешнем устройстве зарядка аккумулятора начинается автоматически.

* Не оставляйте трансивер на прямом солнечном свете и не устанавливайте его близко к нагревательным приборам.

* Не используйте трансивер в пыльной и влажной среде, на неустойчивых поверхностях.

* При обнаружении запаха или дыма выключите трансивер. Для уточнения дефекта обратитесь к вашему региональному дилеру.

* Модернизация трансивера допустима только квалифицированным персоналом.

Примечание: Рекомендуется следующий режим использования трансивера:1 минута передача, 3 минуты прием. Длительная работа на передачу а также использование режима высокой мощности могут привести к перегреву трансивера. Не устанавливайте трансивер задней частью корпуса, подверженной нагреву, к легкоплавким поверхностям.

# ОРГАНЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ТРАНСИВЕРОМ  И  РАЗЪЕМЫ

1  ВКЛ/РЕГ.ГРОМКОСТИ

2  ENC/SQL(DIAL) РУЧКА УСТАНОВКИ(ЧАСТОТЫ, ШАГА СЕТКИ КАНАЛОВ, КАНАЛОВ ИЗ ПАМЯТИ...)

3  СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ

4  КЛАВИША ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПЕРЕДАЧИ(PTT)

5  КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДСВЕТКИ

6  КНОПКА ОТКЛЮЧЕНИЯ ШУМОПОДАВИТЕЛЯ

7  КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА ВЫЗЫВНОЙ КАНАЛ

8  КНОПКА DTMF

9  КЛАВИАТУРА

10  РАЗЪЕМ BNC ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АНТЕННЫ

11  ГНЕЗДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ И МИКРОФОНА

12  ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

# НАЗНАЧЕНИЕ  ОРГАНОВ  УПРАВЛЕНИЯ

1 PWR/VOL - Ручка включения трансивера и регулировки громкости.

Для включения трансивера поверните ручку по часовой стрелке. После характерного щелчка устанавливается уровень громкости. Выключение трансивера осуществляется поворотом регулятора против часовой стрелки.

2 ENC/SQL(DIAL) - Ручка переключения частоты, шага перестройки частоты, каналов памяти, разноса частот приема/передачи, задания субтональных поднесущих, пунктов меню, направления сканирования, а также для установки порога шумоподавителя.

3 ON AIR - Светодиодный индикатор включения режима передачи(нажатие клавиши PTT).

4 PTT - Клавиша включения режима передачи. Нажатие - передача, отпускание - прием.

5 LAMP - Кнопка включаения подсветки дисплея. После отпускания кнопки подсветка остается включенной еще на 5 секунд. Нажатие любой кнопки трансивера при включенной подсветке автоматически продлевает ее на 5 секунд. Повторное нажатие кнопки выключает подсветку. Непрерывный режим подсветки задается нажатием кнопок F и Lamp. Подсветка выключается повторным нажатием кнопки Lamp.

6 MONI(Monitor) - Кнопка вкючения режима монитор. Нажатие и удерживание кнопки отключает шумоподавитель независимо от включенных режимов тонального, цифрового, пейджерного шумоподавителя. На дисплее трансивера отображается сообщение “Busy”. Позволяет проконтролировать установку порога шумоподавителя.

7 CALL - Кнопки переключения трансивера на заданный вызывной канал.

8 DTMF - Кнопка включения режима DTMF.

9 Keypad - Клавиатура для набора цифровых данных таких как частота, номер ячейки памяти, передачи DTMF цифр, задания кода пейджерных сообщений и занесения в память DTMF цифр.

# РАЗЪЕМЫ  И  ГНЕЗДА

10 BNC connector - Разъем для подключения антенны.

11 External microphone & speaker jacks - Гнезда для подключения внешних микрофона, громкоговорителя или их комбинации. В условиях повышенной влажности требуется внимательное обращение с гнездами.

12 External DC IN jack - Гнездо для подключения внешнего источника питания, кабеля с переходником для подключения трансивера к гнезду прикуривателя, зарядного устройства.

# ОПИСАНИЕ ЖК ДИСПЛЕЯ

1 LOCK - Символ, отображающий включенную блокировку клавиатуры.

Выводится на дисплей при нажатии кнопки Lock, клавиатура трансивера, включая ручку установки ENC/SQL блокируется. Блокировку ENC/SQL можно отключить.

2 T или CT - символы отображающие включение режимов работы трансивера с субтональными сигналами.

3 DT - символ включения режима работы трансивера с двухтональными сигналами DTMF. Режим позволяет осуществлять передачу и прием индивидуальных сообщений.

4 R - символ включения режима реверса разнесенных частот передачи/приема.

5 PAG/T.PAG - символы включения пейджерного режима работы трансивера.

6 +  -    символы отображающие сдвиг частоты передачи относительно частоты приема.

7 F - символ, отображающий задание режима работы трансивера с функциональной клавиатуры.

8 APO - символ включения системы автоматического отключения питания.

9 L или EL - символы установки низкого уровня мощности передатчика или экономичного режима работы трансивера.

10 BUSY - символ отключения шумоподавителя при приеме сигнала, уровень которого превышает установленный порог шумоподавителя.

11 __ - символ включения режима работы с пейджерными сигналами.

12  - индикатор уровня принимаемого сигнала(S - метр) и напряжения питания аккумулятора при включении трансивера на передачу.

13 S - символ включения режима ограничения потребляемого тока.

14 * - символ перепрограммирования памяти.

15   - символ наличия данных в выбранной области памяти и игнорирования данных памяти в режиме сканирования частоты.

16   - символ включения звукового сигнала приема пейджерного сообщения.

17   - символ включения звукового сигнала приема сообщения с субтональной поднесущей. При приеме сигнала начинает мигать.

18 88 - текущий двухзначный номер области памяти.

19 Шаг перестройки частоты.

20 Разряды отображающие рабочую частоту трансивера, частоту субтона, информарцию меню установок.

21 AL - символ включения режима автоматического DTMF набора.

# НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

|  | Основная функция | Дополнительная функция (задается клавишей FM. Символ F на дисплее отображается 5 секунд) |
| --- | --- | --- |
| SKIP MR * | В режиме VFO: вызов канала из памяти При работе с памятью: задает режим перепрограммирования На дисплее отображается символом ” * ” | Только в режиме работы с памятью: переключение режима пропуска при сканировании каналов из памяти |
| FM | Задание дополнительной функции клавиатуры( на дисплее отображается символом F) |  |
| PRI VFO | Установка режима VFO Остановка сканирования. Режим работы с приоритетным каналом | Включение режима контроля приоритетного канала |
| CALL | Перестройка трансивера на вызывной канал |  |
| DTMF | Вкл/Выкл режима автоматического DTMF набора |  |
| MHZ A MHZ B | Кнопки перестройки трансивера по частоте. Установка каналов из ячеек памяти. Задание и остановка сканирования | Перестройка трансивера по частоте с шагом 1 МГц |
| CODE PAGE | Установка режимов: пейджера, переключаемого пейджера, кодового шумоподавителя, тонального шумоподавителя | Отображение/выбор ячеек памяти с DTMF кодом |
| TONE 1 | Ввод цифры 1 | Установка режимов работы трансивера с сутональными сигналами: T , CT, off( при установке платы RTN102A) |
| 1 SET 2 | Ввод цифры 2 | Задание режима установки субтона (тон выбирается ручкой DIAL) |
| LOW 3 | Ввод цифры 3 | Установка выходной мощности передатчика( три уровня) |
| SAVE 4 | Ввод цифры 4 | Режим задания интервала ограничения потребляемого тока(ручкой DIAL, кнопками) |
| APO 5 | Ввод цифры 5 | Режим задания функции автоматического отключения питания(через 10, 20, 30 мин.) |
| RPT 6 | Ввод цифры 6 | Задание режима работы трансивера с разносом частот передачи/приема: -/+/off |
| STEP 7 | Ввод цифры 7 | Задание шага сетки каналов(ручкой DIAL выбирается требуемый шаг: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25, 50 кГц) |
| LOCK 8 | Ввод цифры 8 | Вкл/Выкл блокировки клавиатуры(on/off) |
| REV 9 | Ввод цифры 9 | Включение режима реверса разнесенных частот передачи/приема |
| SET 0 | Ввод цифры 0 | Задание режима работы с меню установок( ручкой DIAL выбирается одно из 16 меню, кнопками “Вверх”,”Вниз” меняются установки |

# ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

NiCd АККУМУЛЯТОРЫ(RNB126A/RNB128A)

Перед использованием аккумулятора его необходимо зарядить. Аккумуляторы поступают разряженными и с началом эксплуатации трансивера полная их зарядка и несколько последующих циклов разряда и заряда обеспечивают в дальнейшем наибольшее количество циклов заряда/разряда и их максимальную емкость. В случае хранения аккумуляторов более 2-х месяцев их также необходимо зарядить.

# ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ

Для зарядки установленных на трансивере аккумуляторов необходимо: в гнездо DC IN, расположенное на правой стороне трансивера, вставить вилку зарядного устройства типа RAD109A/RAD111A. После этого включить зарядное устройство в сеть. Не заряжайте аккумулятор более 15 часов. Превышение рекомендуемого времени заряда сокращает срок службы аккумулятора.

Гнездо DC IN

Примечание:

* Зарядку аккумуляторов желательно осуществлять при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C. Зарядка при других условиях не обеспечит полного заряда.

* Если информация на ЖК дисплее трансивера начинает мигать или при включении трансивера на дисплее не появляется никакой информации, следует зарядить аккумулятор.

* Устройства RAD109A/RAD111A расчитаны только на зарядку аккумуляторов типа RNB126A - RNB128A.

Установка/снятие отсека аккумуляторов

Для установки необходимо вставить аккумулятор в основание трансивера и сдвинуть его вдоль корпуса до срабатывания фиксатора. Для снятия необходимо нажать на фиксатор одновременно сдвигая аккумулятор.

УСТАНОВКА/ЗАМЕНА МАРГАНЦЕВЫХ

# ИЛИ ЩЕЛОЧНЫХ БАТАРЕЙ

Полностью заряженный NiCd аккумулятор обеспечивает оптимальную эксплуатацию трансивера по продолжительности режима работы на передачу или общего времени его использования. Однако при отсутствии NiCd аккумулятора возможно использование высококачественных марганцевых или щелочных батарей. В случае применения марганцевых батарей, рекомендуется установить пониженный уровень выходной мощности: L или EL.

1.Для отсоединения отсека необходимо с одновременным нажатием фиксатора вытянуть его из трансивера.

2. Отсек открывается одновременным нажатием на фиксатор отсека с раскрытием двух его половинок.

3. Установите в отсек 4 батарейки типа АА  соблюдая полярность.

* Для замены старых батарей следует приподнять один ее конец а затем вынуть всю батарейку. Не кладите использованные батарейки в огонь. При нагревании  они могут взорваться.

4. Для закрытия отсека следует совместить выступы одной половины с отверстиями другой и сжать обе половинки до срабатывания фиксатора.

5. Установите отсек в трансивер, сдвигая его до положения срабатывания фиксатора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не устанавливайте батарейки в отсек и в трансивер во взрывоопасной среде.

Примечание: используйте с отсеком только марганцевые или щелочные батарейки. Установка в отсек NiCd аккумуляторов может привести к короткому замыканию, вызвать нагрев батарей и привести к разрушению отсека или трансивера.

При длительном перерыве в работе батарейки следует вынуть из отсека.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Громкоговорители/микрофоны

RYY101A и RYY102A

Подключаемый внешний громкоговоритель/микрофон повышает удобство использования трансивера и обеспечивает увеличение дальности связи.

Устройство имеет вилку с двумя штеккерами для подключения к гнездам EAR и MIC, расположенным на правой стороне трансивера. Внутренние громкоговоритель и микрофон при этом отключаются. Соединительный кабель позволяет разместить трансивер на ремне, обеспечивая удобство использования трансивера. Устройство также позволяет использовать трансивер в автомобиле совместно с адаптером RAD303A.

При приеме громкоговоритель/микрофон подносят к уху, для передачи подносят ко рту и нажимают тангенту устройства.

Гарнитура RYY100A с системой VOX

Гарнитура RYY100A подключается к гнездам EAR и MIC трансивера,обеспечивая голосовое управление переключением режимов приема - передачи.

Рекомендации по применению антенн

Поставляемая в комплекте с радиостанцией гибкая антенна удобна, но она обеспечивает связь на короткое расстояние. Стандартный BNC разъем трансивера позволяет подключать к нему антенны с большим усилением как в стационарном так и мобильном вариантах использования. Волновое сопротивление применяемых антенн и соединительного кабеля должно составлять 50 ом.

# УСТАНОВКА РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Предварительные операции

Перед началом эксплуатации трансивера выполните следующее:

Полностью зарядите аккумулятор( в случае применения NiCd аккумуляторов) согласно процедуре стр.15. В случае применения других батарей установите их по описанию стр.16.

Подсоедините к антенному разъему гибкую антенну. Не включайте трансивер на передачу без антенны!

Если у вас есть выносной громкоговоритель/микрофон,то советуем вам не подключать его до тех пор, пока не освоите основные режимы работы трансивера.

Изучите раздел описания “Органы управления и разъемы”, если вы не успели этого сделать. Обратите внимание на описание ЖК дисплея на стр.10 и клавиатуры на стр.13,14.

При нажати кнопок клавиатуры в режиме приема звучит один или два коротких тональных сигнала. Не нажимайте  кнопку FM если заносите данные  в память, а также двух кнопок одновременно. В режиме передачи кнопки позволяют набирать DTMF номера и символы A,B,C,D,*,#.

При нажатии кнопки FM включается таймер, отсчитывающий несколько секунд. Отсчет времени автоматически продолжается при повороте ручки DIAL или кнопок “Вверх”, ”Вниз”. Нажатие других кнопок может отключить таймер, как результат выполнения заданной операции или перезапустить его для обеспечения возможности выбора различных функций.

# ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Для включения питания поверните ручку PWR/VOL по часовой стрелке и установите ее в положение на 11 часов. На ЖК дисплее трансивера появятся различные символы. Благодаря автоматической системе шумоподавления вы не услышите шума свободного канала, кроме сигналов работающих радиостанций.

Звуковой сигнал клавиатуры(бипер)

Путем следующих манипуляций можно включить или выключить звуковой сигнал подтверждения нажатой кнопки клавиатуры.

Нажмите кнопки FM и SET/0 для входа в меню установок(Menu Set-Up).

Поверните ручку DIAL для выбора Меню N9

* На дисплее будет отражено текущее состояние звукового бипера

* По умолчанию бипер включен

Пример сообщения на дисплее:

bP    On     09

APO

Кнопками “Вверх”, “Вниз” можно выключить или включить бипер.

* OFF - бипер выключен.

* ON  - включен.

Нажмите клавишу PTT для выхода из меню установок.

Короткий звуковой сигнал очень удобен при работе на клавиатуре трансивера. Кнопкам присвоены различные звуковые сигналы, а большинству задаваемых функций присвоены индивидуальные сочетания сигналов. Например при нажатии кнопки “Вверх” за сигналом низкого тона следует сигнал высокого, а при нажатии кнопки “Вниз” за высоким тоном следует низкий. Конечно можно отключить эти сигналы, но на этапе освоения клавиатуры трансивера мы не рекомендуем этого делать.

При возникновении проблем с включением обратитесь к описанию отказов.

Установка порога шумоподавителя

Шумоподавитель устраняет характерный для УКВ ЧМ радиостанций шум при отсутствии сигнала. Установка порога срабатывания шумоподавителя:

После установки желаемого уровня громкости ручкой DIAL выберете свободный канал и нажмите последовательно кнопки FM и MONI

* На ЖК дисплее отображается текущая установка порога шумоподавителя.

* По умолчанию задан порог 4.

Пример дисплея:

59       4

APO

Для установки порога поверните ручку DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз” выберете желаемую установку в диапазоне значений от 0 до 9.

* 0 - Означает самый низкий порог.

* 9 - Наивысший порог установки шумоподавителя.

Нажмите клавишу PTT для выхода из режима установки порога шумоподавителя.

Теперь при приеме сигнала, уровень которого превышает установленный порог, шумоподавитель отключится и на ЖК дисплее трансивера появится сообщение BUSY.

Кнопка MONI/SQL, расположенная под клавишей PTT, позволяет отключать шумоподавитель для контроля приема слабых сигналов.

Режимы задания частоты VFO

Режим VFO предназначен для установки произвольной частоты настройки трансивера или сканирования диапазона частот, когда у пользователя нет заданных конкретных каналов связи. В этом режиме для настройки используется ручка DIAL или кнопки со значками стрелок “Вверх”,”Вниз” , которые позволяют перестраивать трансивер  по частоте с шагом от 5 кГц до 1 МГц. На дисплее при этом отображается частота и в правом верхнем углу символ  “А”.

Пример дисплея:

А

138.20

APO

Режим задания частоты из памяти трансивера

Данный режим в основном предназначен для установки частоты настройки трансивера, когда пользователю заранее известно на каких каналах он будет работать.

Требуемые частоты, например местных репитеров, заносятся в память трансивера и пользователь затем устанавливает их ручкой DIAL или кнопками ”Вверх”,”Вниз” или переводом трансивера в режим последовательного сканирования каналов. Трансивер имеет 68 и 5 специальных областей памяти, каждая из которых позволяет хранить раздельные частоты приема/передачи, сдвиг частоты передачи, данные о применяемых субтональных сигналах(при установленной плате RTN102A).

Каждая ячейка памяти программируется при переключении трансивера в режим работы с памятью.

Задание частоты в различных режимах легко контролируется по символам, расположенным в правом углу дисплея:

“А” - означает напосредственное задание частоты,

цифры или символы вида:”L1/L2”,”L11/L12” или “C” - означают, что частоты задаются из памяти.

Перевод трансивера из режима непосредственного задания частоты(VFO) в режим работы с памятью осуществляется нажатием кнопки SKIP/MR*, при этом вызывается из памяти последняя примененная частота. Обратное переключение выполняется кнопкой PRI/VFO, при этом устанавливается сохраненная частота настройки.

Пример дисплея:

138.2038

APO

Установка частоты и шага перестройки в режиме VFO

В этом режиме частота задается с клавиатуры ручкой DIAL или кнопками с символами стрелок “Вверх”,”Вниз”.

Прямой набор частоты с клавиатуры

Для задания частоты с клавиатуры трансивера введите значение десятков и единиц мегагерц, сотен и десятков килогерц. При первом нажати кнопки произойдет очистка дисплея и начнут выводиться новые набираемые значения частоты. При вводе последней цифры дисплей переходит в обычный режим отображения частоты из 6 цифр(если ввод осуществлен правильно) или отобразит первоначальную частоту(если она задана некорректно), при этом прозвучит тональный сигнал.

Например:  для установки частоты 146,94 Мгц последовательно набирают на клавиатуре цифры  4 - 6 - 9 - 4 и 0.

Если задаваемая частота входит в диапазон частот трансивера, то на дисплее будет “146.94”, если нет, то прозвучит тональный сигнал и на дисплее восстановится прежнее значение частоты.

Если на трансивере были заданы шаги перестройки, необеспечивающие установку требуемой частоты(не кратны заданной частоте) ввода частоты также не будет. При задании шагов пересторойки 12,5, 25, 50 кГц частота при наборе цифры 4(десятки килогерц) не установится, так как данные шаги не кратны частоте 146,94. В этом случае можно установить ближайшее ее значение.

Ниже приводится таблица устанавливаемых значений частоты при задании шага 12,5 кГц.

| Последний разряд (шаг 12,5 кГц) | Частота (кГц) | Последний разряд (шаг 12,5 кГц) | Частота (кГц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 00 | 5 | 50 |
| 1 | 12,5 | 6 | 62,5 |
| 2 | 25 | 7 | 75 |
| 3 | 37,5 | 8 | 87,5 |
| 4 | - | 9 | - |

Перестройка по частоте

Перестроить трансивер по частоте при заданном шаге можно вращением ручки DIAL или кратковременным нажатием кнопок “Вверх”,”Вниз”. Для непрерывной перестройки по частоте необходимо нажать и удерживать кнопку. для остановки отпустите кнопку и повторно кратковременно нажмите. Для быстрой перестройки по частоте с шагом 1 Мгц необходимо нажать кнопку “FM” и вращать ручку DIAL или использовать кнопки “Вверх”, “Вниз”.

Установка шага перестройки

Для задания шага перестройки по частоте необходимо последовательно нажать кнопки “FM”, “STEP/7” и вращая ручку DIAL или нажимая кнопки “Вверх”,”Вниз” выбрать необходимый шаг. Для возвращения в рабочий режим нажмите клавишу PTT.

Пример дисплея:

25

APOS

* При вращении ручки DIAL на дисплее последовательно отображаются допустимые шаги перестройки в килогерцах: ... 5-10-15-20-12,5-25-50-5-10...

Режим передачи

Перед тем, как нажать клавишу PTT убедитесь, что выбранный вами канал свободен. Для передачи нажмите и удерживайте клавишу PTT, при этом загорается красный светодиодный индикатор и на ЖК индикаторе горизонтальными полосками отображается напряжение питания трансивера. Для перехода на прием отпустите тангенту.Если по условиям связи вам требуется повышенная мощность, то установите ее по методике, изложенной ниже. Однако мы рекомендуем использовать пониженную мощность с тем, чтобы продлить ресурс батарей и не создавать помех другим радиостанциям.

Переключение выходной мощности передатчика

Для переключения выходной мощности последовательно нажмите кнопки FM и LOW/3. Каждое последующее нажатие кнопки LOW/3 задает новую установку уровня мощности:...High-Low(“L”)-Economic Low(“EL”)-High...

|  | 4,8 В ист. пост. тока | 6 В ист. пост. тока | 9,6 В ист. пост. тока | Щелочные батареи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация на дисплее | Выходная мощность (Вт) | Выходная мощность (Вт) | Выходная мощность (Вт) | Выходная мощность (Вт) |
| EL | 0,18 (*1) | 0,18 (*1) | 0,18 (*1) | 0,18 (*1) |
| L | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Отсутствует (High) | 1,8 | 2,5 (*2) | 5 | 1,5 |

Установка разноса частот приема/передачи для работы через репитер

Трансивер позволяет установить разнос частот приема/передачи для работы через репитер тремя способами: в ручную, автоматически и выбором частот передачи/приема из памяти. Ручной и автоматический способы задания частоты передачи как выше так и ниже частоты приема основан на использовании заводских запрограммированных установках.

Типичные применяемые для работы через репитер разносы частот сведены в таблицу:

| Знак сдвига частоты | УКВ | ДЦВ | ДЦВ (Европа) |
| --- | --- | --- | --- |
| + | + 600 кГц | + 5 МГц | + 1,6 МГц |
| - | - 600 кГц | - 5 МГц | - 1,6 МГц |
| [-] | не применяется | не применяется | - 7,6 МГц |

Обратите внимание, что в ручном и автоматическом режимах можно задать только один вариант сдвига частоты передачи. В случае необходимости работы через репитер с нестандартным разносом частот приема/передачи, вы можете воспользоваться методикой, описанной ниже в разделе:Занесение в память трансивера независимых частот передачи/приема.

Для ручного режима задания стандартного разноса частот последовательно нажмите кнопки FM и RPT/6. Повторно нажмите ее при необходимости смены знака сдвига. На дисплее трансивера режимы сдвига отображаются знаками  “-”  или  “+”.

Например: для работы через репитер на частотах 146,34 МГц(передача), 146,94 МГц(прием):

Установите частоту приема 146,94 Мгц (выходная частота репитера)

Последовательно нажмите кнопки  FM - RPT/6 -RPT/6. На  дисплее появится символ “-”.

При свободном канале нажмите клавишу PTT и передайте свой позывной. Во время передачи на дисплее будет отображаться частота передачи 146,34 Мгц.

Данный пример описывает ситуацию использования стандартного сдвига частоты передачи относительно частоты приема на 600 кГц. Настройка трансивера под другой разнос частот изложена ниже.

При работе со стандартным разносом вы можете сделать реверс частот передачи/приема нажатием кнопок FM и REV/9. Этот прием удобен для контроля частоты передачи без выхода в эфир а также, для уточнения уровня сигналов радиостанций на входной частоте репитера, при необходимости определения возможности прямой связи с интересующей вас радиостанцией.

Установка стандартного разноса частот передачи/приема

Выше было отмечено, что в трансивере используется заводская установка сдвига частоты 600 кГц. Если вам требуется изменить разнос частот, то выполните следующие операции:

Последовательно нажмите кнопки FM и SET/0 и вращая ручку DIAL выберете меню №1. На дисплей будет выведена текущая установка вида: ”0.60”.

Кнопками “Вверх”,”Вниз” установите требуемый разнос. Шаг установки - 50 кГц.

Для возврата в исходное состояние нажмите клавишу PTT.

Автоматическая установка разноса частот(ARS)

Функция ARS - автоматического сдвига частот приема/передачи для радиостанций RL105 устанавливает сдвиг автоматически при задании частот в диапазоне, предназначенном для работы через репитер.

При включении данного режима на дисплее появляется символы “-” или “+”, отображающие режим работы со сдвигом частоты(никаких ручных манипуляций при этом не требуется). При нажатии на PTT трансивер будет передавать на частоте, задаваемой сдвигом. Поддиапазоны частот, в которых используется функция ARS, определяются версией вашей радиостанции.

Поддиапазаны частот(МГц) для автоматического задания сдвига частоты

США: “-”145,1-145,5  “+”146,0-146,4  “-”146,6-147,0  “+”147,0-147,4  “-”147,6-148

Европа: ”-”145,6-145,85

Радиостанции поступают с отключенной функцией ARS. Для включения этого режима:

Нажмите кнопку FM, затем SET/0 и поворотом ручки DIAL выберете меню №11

Пример дисплея:

AS  On  11

Кнопками “Вверх”,”Вниз” производится включение или выключение режима автоматического сдвига.

Для возвращения в рабочий режим нажмите PTT.

Ручной режим установки сдвига(FM,RPT/0) можно использовать независимо от того включен или выключен автоматический. Однако при смене частоты, для которой разрешен режим автоматической установки сдвига, ручные установки будут игнорироваться.

Простой режим запоминания частоты

Данная модель трансивера имеет 73 ячейки памяти, обозначаемые: 0...67,L1,L2,U1,U2,C, которые позволяют хранить задаваемые независимо частоты приема, передачи или сдвиг частоты, режим работы с тональным шумоподавителем(при установке платы RTN102). К ячейке “С”(вызывной канал) можно обратиться нажав кнопку CALL, расположенную на левой стороне трансивера. Ячейки L и U используются парами и позволяют хранить границы диапазонов частот настройки и сканирования.

Для сохранения частоты в памяти необходимо:

Набрать частоту(если требуется, то и сдвиг частоты) в режиме VFO.

Нажать и удерживать кнопку FM(около 1/2 секунды(звучит второй тональный сигнал). В окошке памяти ЖК дисплея появляется мигающий номер или символ

До истечения 5 секунд ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз”(манипуляции с ними продлевают действие таймера еще на 5 секунд) выбрать ячейку памяти. В случае выбора ячейки в которой уже хранится информация, на следующем шаге она будет заменена на новую.

Для сохранения отображаемой на дисплее информации кратковременно нажмите кнопку FM. Окно с номером ячейки перестанет мигать и исчезнет, дисплей вернется в первоначальный режим VFO.

При превышении 5-ти секундного таймера информация заносится не будет и следует повторить процедуру набора.

Пример: необходимо сохранить в 5 ячейке информацию о частотах для работы через репитер:146,34/146,94 Мгц.

Выполните операции, описанные в примере на стр.25 по установке частоты в режиме VFO.

Нажмите кнопку FM(0,5 сек). На дисплее появляется мигающий номер ячейки памяти. До истечения 5 секунд выполните следующие манипуляции:

Ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз” наберите 5 ячейку памяти.

* Символ “  “ под номером ячейки предупреждает о наличии хранимой в ячейке информации.

* Отсутствие символа информирует о свободной ячейке.

Информация на дисплее:

05

+146.34

Кратковременно нажмите кнопку FM. Информация будет сохранена в ячейке 5 и трансивер вернется в режим VFO.

Для проверки установите ручкой DIAL новое значение частоты и кнопкой SKIP/MR из режима VFO переключите трансивер в режим работы с памятью. На дисплее будет отображена частота приема 146,94 Мгц и номер 5 ячейки памяти. Нажатием кнопок FM и REV/9 можно проверить установку частоты передачи 146,34 Мгц.

При работе с памятью можно использовать любые ячейки кроме ячейки “С”(вызывной канал). Программирование этой ячейки выполняется несколько иначе.

Обратите внимание, что при переходе к режиму работы с памятью кнопкой SKIP/MR на дисплее отображается информация из последней использованной ячейки.

Обращение к ячейкам памяти

В последнем приведенном примере для перехода из режима VFO к работе с ячейками памяти была использована кнопка SKIP/MR. При этом в правом верхнем углу дисплея отображался номер ячейки памяти. При занесении информации в другие ячейки, к ним можно обращаться поворотом ручки DIAL, кнопками “Вверх”,”Вниз” или непосредственно вводя их номер с клавиатуры трансивера. Если нажать и удерживать одну из кнопок со стрелками “Вверх/Вниз” на 0,5 секунды, трансивер перейдет в режим сканирования ячеек памяти. Сканирование будет выполнятся только по запрограммированным ячейкам, пустые будут пропускаться.

Пример: Для вывода информации, хранимой в 15 ячейке необходимо последовательно нажать кнопки “1” и ”5”. Для возвращения в режим VFO нажмите кнопку PRI/VFO.

Обращение к ячейке С(Call channel-вызывной канал)

К информации хранимой в ячейке С можно обратиться нажатием кнопки “CALL”.

Таблица частот каналов вызова

| Версия | УКВ, МГц | ДЦВ, МГц |
| --- | --- | --- |
| Канада США | 144,000 | 440,000 |
| Европа Австралия Общая | 144,000 | 430,000 |

Ячейку С можно перепрограммировать под любую частоту, сдвиг частот, различные частоты передачи и приема.

Для запоминания текущей частоты, набранной в режиме VFO необходимо последовательно нажать кнопки FM(продолжительность нажатия 0,5 сек.) и ”CALL”. Для запоминания частоты передачи, отличающейся от приемной, после запоминания частоты приема в режиме VFO набирают значение частоты передачи, выполняют манипуляции, описанные выше, только нажимая кнопку “CALL” нажать клавишу PTT.

Запоминание частот передачи отличающихся от частоты приема

Все ячейки памяти позволяют запомнить частоту передачи, отличающуюся от частоты приема в случае необходимости связи через репитер с нестандартным разносом.

Для запоминания частоты:

Занесите в память частоту приема по методике, описанной в разделе “ Простой режим запоминания”(при этом не имеет значения задействована ли функция сдвига частоты).

Установите частоту передачи

Нажмите, удерживая 0,5 секунды, кнопку FM

Нажмите клавишу PTT и кратковременно нажмите кнопку FM(при этом трансивер не включается на передачу).

При этой методике запоминания частоты передачи на дисплее трансивера будут выведены одновременно символы ”-  +”. Повторным нажатием кнопок FM и REV/9 на дисплей выводится частота передачи и знаки направления сдвига. Можно также исключить сдвиг частот(временно, пока не смените канал) нажатием кнопок FM и RPT/6.

После запоминания в ячейке раздельных частот приема передачи, последующее сохранение в этой ячейке новой частоты приема приведет к стиранию частоты передачи.

Перепрограммирование ячеек памяти

В трансивере можно изменить ряд хранимых в вызванной ячейке памяти установок, например задать сдвиг частоты передачи. При нажатии кнопки SKIP/MR* под окошком с номером ячейки памяти на дисплее появляется знак * и вы можете изменить запрограммированные параметры по методикам изложенным ранее. Можно также сохранить эти параметры в текущей или любой другой ячейке памяти. Нажмите кнопку FM(0,5 сек), выберете ячейку памяти, если требуется, и кратковременно снова нажмите кнопку FM. Трансивер продолжает работать в режиме работы с памятью, а старая ячейка возвращается в первоначальное состояние.

Если нет необходимости сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку SKIP/MR* для восстановления первоначального состояния ячейки памяти.

Маскировка ячеек памяти

Трансивер позволяет маскировать ячейки памяти. Эту функцию удобно использовать когда требуется обеспечить необходимое сочетание данных, хранимых в различных ячейках памяти и, тем самым, не тратить время на перепрограммирование.

Для маскирования ячеек памяти:

Вызвать ячейку памяти, которую надо маскировать.

Нажать и удерживать 0,5 секунды кнопку FM. Номер ячейки памяти начинает мигать. Нажать кнопку SKIP/MR. Информация на дисплее будет заменена на информацию предыдущей ячейки. Параметры маскированной ячейки не будут доступны как для ручного режима обращения, так и для режима сканирования.

Для отключения маски:

Вызвать любую ячейку.

Нажать кнопку FM.

Ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз” набрать номер ячейки, которую нужно демаскировать.

Нажать кнопку SKIP/MR(только не FM !).

Выполнив операцию маскирования, будте очень внимательны при программировании в ячейки новых параметров, так как прежние могут быть потеряны.

Режим сканирования

До перевода трансивера в режим сканирования убедитесь, что порог шумоподавителя установлен оптимально. Режим сканирования задается более длительным(0,5 сек.)нажатием кнопок “Вверх”,”Вниз”. При этом если трансивер находился в режиме VFO или перенастройки памяти он переходит в режим сканирования диапазона частот. В обычном режиме работы с памятью он начинает сканировать ячейки памяти. При обнаружении сигнала, превышающего порог шумоподавителя сканирование кратковременно прекращается. Остановка сканирования отображается на дисплее миганием децимальной точки. Восстановление сканирования производится в соответствии с задаваемыми условиями.

Остановить режим сканирования можно кратковременным нажатием PTT или кнопок “Вверх”,”Вниз”. На дисплее будет отображена текущая частота. Сканирование можно остановить кнопками SKIP/MR или PRI/VFO, но в этом случае трансивер устанавливается на новую частоту.

Режим пропуска ячеек памяти при сканировании

Иногда требуется пропустить при сканировании некоторые каналы сохранив режим их ручного выбора. Для этого в режиме работы с памятью маркируют ячейки последовательным нажатием кнопок FM и SKIP/MR. На дисплее под окошком с номером выбранной ячейки появляется символ “  “, информирующий о том, что в режиме сканирования данная ячейка будет пропущена. Однако к этим ячейкам можно обратиться при ручном наборе.

Для отмены режима пропуска повторяют операцию.

Занесение в память границ диапазонов частот

Трансивер обеспечивает возможность сканирования не только всего диапазона частот а только его части(с выбранным шагом перестройки частоты). Нижние и верхние границы диапазонов заносятся в  две пары специальных ячеек памяти, обозначаемые L1,U1 и L2,U2.

Выбор режима сканирования

Трансивер позволяет задать два варианта восстановления режима сканирования. Первый вариант - когда сканирование прекращается на все время присутствия в канале несущей(шумоподавитель открыт) и восстанавливается при ее пропадании. Второй вариант - сканирование останавливается на канале в котором присутствует несущая на 5 секунд и по истечении этого времени восстанавливается. Последний вариант является заводской установкой.

Последовательным нажатием кнопок FM, SET/0 и ручкой DIAL выбрать меню №8.

* На дисплее отображается текущее состояние варианта восстановления сканирования.

* Заводской установке соответствует сообщение “tO”(time operated) означающее, что выбран вариант возвращения в режим сканирования по таймеру 5 секунд.

Кнопками “Вверх”,”Вниз” устанавливается вариант режима восстановления сканирования: по таймеру - “tO”, по несущей -”cO”.

Пример информации на дисплее:

08

SCtO

Возвращение в исходное рабочее состояние выполняется нажатием клавиши PTT.

Установите и сохраните в ячейках L1,U1(L2,U2) нижние и верхние границы требуемых диапазонов частот.

При любой вызванной ячейки памяти, нажмите кнопку SKIP/MR*, разрешающую перенастройку памяти(под окошком ячейки памяти должен появится символ “*”.

Ваш диапазон частот сканирования и перенастройки ячеек памяти ограничен заданными граничными частотами. Если установлен режим работы с разнесенными частотами приема и передачи, как автоматический так и ручной, частоты передачи могут выходит за установленные пределы.

Примечание: Задаваемые значения граничных частот, независимо от шага перестройки, округляются до 100 кГц.

Пример: Диапазон приема(сканирования) ограничить частотами 145,0 - 145,9 Мгц.

Настроить трансивер в режиме VFO на любой канал в диапазоне частот 145,000 и 145,095 Мгц.

Нажать и удерживать 0,5 сек. кнопку FM. Ручкой DIAL выберете ячейку L1. Кратковременно нажать кнопку FM. В ячейке памяти будет сохранено значение нижней границы 145,000 Мгц.

Настроить трансивер на любой канал в пределах 145,900 - 145,995 Мгц.

Повторить процедуру запоминания, используя для этого ячейку U1.

Дважды нажать кнопку SKIP/MR. Трансивер настроен на работу в диапазоне 145,000 - 145,900.

Для снятия установленных частотных границ последовательно нажмите кнопки SKIP/MR, PRI/VFO или CALL. Трансивер будет установлен в режим VFO или настроен на вызывной канал.

Поскольку частотные границы сохранены в ячейках L и U, следует установить режим работы с ячейками памяти, набрав любую, и нажать   кнопку SKIP/MR.

Однако если ячейки, хранящие границы диапазонов, указаны как ячейки, которые надо пропускать при сканировании или спрятаны, режим  работы с частотными границами не устанавливается.

Контроль приоритетного канала

В режиме VFO или при работе с ячейками памяти трансивер позволяет автоматически контролировать каждые 5 секунд заданный приоритетный канал. В случае обнаружения сигнала в этом канале трансивер переключается на него. При включении режима передачи на приоритетном канале функция контроля отключается и трансивер остается на этом канале.

Установка режима контроля приоритетного канала

Установите порог шумоподавителя и занесите в память трансивера частоту приоритетного канала(используйте для этого ячейку с номером 0, если предполагаете использовать режим работы с памятью при одновременном контроле приоритетного канала).

Нажатием кнопки PRI/VFO переведите трансивер в режим VFO или выберете ячейку памяти с которой будете работать. Нажмите последовательно кнопки FM и PRI/VFO. Под окошком ячейки памяти появится символ “p”. Трансивер переходит каждые 5 секунд режим контроля приоритетного канала.

При отсутствии сигнала в приоритетном канале вы можете осуществлять прием и передачу в режиме VFO или обращаться к другим ячейкам памяти.

Приняв сигнал на приоритетном канале нажмите PTT для остановки контроля. Если этого не сделать, то приоритетный канал будет контролироваться в соответствии с выбранным вариантом возвращения в режим сканирования: по таймеру 5 секунд или по пропаданию несущей. Для выхода из режима контроля приоритетного канала нажмите кнопку PRI/VFO.

Помните, что под данные приоритетного канала может использоваться любая ячейка памяти(помимо ячейки 0) если вы намерены использовать трансивер в режиме VFO. Однако вы не можете переводить трансивер из режима памяти в режим VFO или переключать в последнем каналы, поскольку нажатие кнопок SKIP/MR или PRI/VFO или CALL исключает контроль приоритетного канала.

Режим работы трансивера только с ячейками памяти

Этот режим работы предназначен для использования трансивера на нескольких каналах, устанавливаемых и отображаемых на дисплее как канал 1, канал 2 и т.д. Символы установки режима разноса частот, тональный шумоподавитель отображаются на дисплее, но изменить их параметры нельзя. Функциональная назначение цифровой клавиатуры не действует. Остальными органами управления можно установить следующее:

* Hi/Low - высокий/низкий уровень выходной мощности - кнопкой “CALL”;

* VOLUME и SQUELCH - уровень громкости и порог шумоподавления;

* ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз” осуществляется выбор каналов.

После запоминания параметров каналов этот режим можно включать или выключать повторным включением трансивера с одновременным нажатием кнопок FM и CODE/PAGE.

Режим работы трансивера с субтональными сигналами

Трансивер CT-22 с установленной дополнительной платой CTCSS(субтональных сигналов) обеспечивает:

* Доступ к репитерам, использующим субтональные сигналы;

* Селекцию принимаемых вызовов(тональный шумоподавитель).

На дисплее трансивера данный режим отображается символами “Т”(кодирование) и “СТ”(декодирование). Шумоподавитель трансивера открывается только при наличии в передаваемом сигнале заданного субтона.

Таблица частот субтональных сигналов (Гц)

| 67,0 | 94,8 | 131,8 | 186,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 69,3 | 97,4 | 136,5 | 192,8 |
| 71,9 | 100,0 | 141,3 | 203,5 |
| 74,4 | 103,5 | 146,2 | 210,7 |
| 77,0 | 107,2 | 151,4 | 218,1 |
| 79,7 | 110,9 | 156,4 | 225,7 |
| 82,5 | 114,8 | 162,2 | 233,6 |
| 85,4 | 118,8 | 167,9 | 241,8 |
| 88,5 | 123,0 | 173,8 | 250,3 |
| 91,5 | 127,3 | 179,9 |  |

Субтональный сигнал для открывания репитера

Для генерации субтонального сигнала открывания репитера небходимо  нажать клавишу PTT и удерживая ее нажать кнопку CALL.

Для проверки или задания необходимого тона последовательно нажмите кнопки FM и T.SET/2, на дисплее будет отражена частота тона в Гц. Для изменения тона выберете требуемый сигнал ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз”. Для возвращения в рабочий режим нажмите снова кнопку T.SET/2.

Для включения функции CTCSS установите частоту и последовательно нажмите кнопки FM и TONE/1. На дисплее установленный режим передачи тона отображается символом “Т”. Для включения декодера тона(при приеме) снова нажмите FM и TONE/1(кнопку TONE/1, если включен функциональный режим). На дисплее рядом с символом “Т” появится символ “СТ”. Для выключения функции CTCSS снова нажмите кнопки FM и TONE/1.

При работе с ячейками памяти наряду с частотами можно сохранить параметры субтональных сигналов. Для перепрограммирования(внесения изменений) необходимо вызвать соответствующую ячейку памяти, установить требуемые значения и снова сохранить все параметры(нажмите кнопку FM, удерживая ее 0,5 секунды, отпустите и кратковременно снова нажмите). Если в ячейках памяти, хранящих частотные границы, задать параметры режима CTCSS, он будет включаться при обращении к этим ячейкам памяти.

Индикация приема сигналов с субтоном

Данная функция является удобным дополнением режима CTCSS.

Она позволяет:

1. Отобразить на ЖК дисплее прием сигнала с сопровождающим его субтоном мигающим символом “   “.

2. Включить звуковую сигнализацию при приеме сигнала с субтоном. Варианты установок:

- одиночный тональный сигнал;

- серия тональных сигналов;

- звуковая сигнализация выключена.

Для включения функции звуковой индикации необходимо:

Установить частоту.

Выбрать и установить субтональный сигнал, если не задали его раньше.

Задать режим работы трансивера с субтональными сигналами(“СТ”).

Трижды нажать кнопку CODE/PAGE, определяющей режим индикации. Последовательные нажатия кнопки задают следующие режимы звуковой сигнализации и индикацию на дисплее:

• DTMF пейджер(на дисплее появляются символы “PAG” и “  “,причем последний отображает включение звуковой сигнализации).

• DTMF “Триггер”пейджер(символы “T.PAG” и “  “).

• Шумоподавитель, управляемый кодом DTMF(символ “DT”).

• Тональный шумоподавитель(символы “  “ и “  “, если включена звуковая сигнализация).

• Отсутствие символов означает выключенное состояние режима пейджера.

Установка режима тонального шумоподавителя с сигнализацией обеспечивает отключение шумоподавителя только при приеме сигнала, сопровождаемого заданным субтоном, с одновременным отображением состояния приема появлением символа ”  “ и включением звуковой сигнализации.

Сигнализацию можно отключить нажатием кнопки CODE/PAGE. Трансивер при этом остается в режиме работы с тональным шумоподавителем. Установку режима сигнализации нельзя сохранить в памяти.

Режим пейджера и кодового шумоподавителя

Трансивер содержит DTMF(двухтональный многочастотный) кодер/декодер и специальный микропроцессор, обеспечивающий работу трансивера в режиме пейджера и селективного вызова. Это позволяет осуществлять индивидуальный или групповой вызов радиостанций и, соответственно, принимать вызовы адресуемые только вам или группе радиостанций.

В режиме пейджера и кодового шумоподавителя используется 3-х разрядный цифровой код(000 - 999), передаваемый 2-х тональными сигналами DTMF. Для хранения цифрового кода имеется 8 ячеек памяти: №1...6, P и C(используемых независимо от VFO частоты или ячеек памяти каналов).

При приеме кода совпадающего с кодом хранимым в памяти, шумоподавитель отключается и вы слышите передаваемое сообщение. В режиме пейджера включается звуковая сигнализация(см. стр.46). При нажатии клавиши PTT трансивер автоматически передает DTMF код. В режиме пейджера передаются еще три цифры, которые идентифицируют передающую радиостанцию.

Режимы DTMF пейджера и кодового шумоподавителя устанавливаются кнопкой CODE/PAGE(см. стр.37). На дисплее эти режимы отображаются символами: “PAG”, “T.PAG” и “DT”.

DTMF кодовый шумоподавитель

При работе в этом режиме радиостанции используют 3-х значный DTMF код, передаваемый автоматически при каждом нажатии клавиши PTT. Шумоподавитель принимающей радиостанции открывается только при приеме заданного кода.

Для работы в этом режиме необходимо хранить и выбирать из специальных ячеек

памяти единый DTMF код связи. Ячейки 1-5,6, предназначенные для этого равнозначны.

Трансивер в режиме DTMF пейджера

В режиме DTMF пейджера трансивер может распознавать сигналы с семью различными 3-х значными префиксами. При приеме таких вызовов ячейка выбирается автоматически и дисплей отображает эту ситуацию в соответствии с выбранным варинтом программирования кодовых ячеек:

Индивидуальные коды

В этом режиме радиостанциям присваиваются уникальные идентификационные номера. Ваш персональный код хранится в ячейке “P”. Индивидуальный код другой радиостанции можно хранить в ячейке 1. При передаче какой либо радиостанцией вашего кода трансивер выбирает ячейку “С”, в которую помещает индивидуальный код вызывающей радиостанции и на дисплее вы видете кто вас вызывает.

Ячейки DTMF кодов

| Ячейка | Назначение 3-х значного кода |
| --- | --- |
| 1 | Индивидуальный код вызываемой радиостанции |
| 2 - 5 | Групповые коды |
| 6 | Ваш групповой код |
| C* | Индивидуальный код вызывающей радиостанции(для программирования недоступна) |
| P* | Ваш персональный код |

* ячейки памяти, недоступные для запрета кода

Групповые коды(ячейки 2 - 5)

Данные коды присваиваются группам радиостанций. Как правило ваша радиостанция будет также принадлежать какой-либо группе. При приеме группового кода автоматически выбирается соответствующая ячейка и на дисплей выводится код вызываемой группы.

Имейте в виду, что в ячейках 2 - 5 можно хранить как индивидуальные номера(только для вызова), так и групповые(вызов и прием).

Альтернативный вариант пейджерного режима позволяет отобразить прием вызова на ЖК дисплее мигающим символом “PAG” и включением звуковой сигнализации(если она разрешена).

Запомните, что в режиме кодового шумоподавителя(не путать с пейджерным) вы можете только принимать вызов в соответствии с кодом установленной текущей ячейки и дисплей не изменяет своего состояния. Таким образом индивидуальный или групповой код не отображается(хотя в ячейках хранятся 3-х значные цифровые коды).

В альтернативных вариантах режимов кодового шумоподавителя или пейджера вызов любой радиостанции, оборудованной DTMF клавиатурой, может быть принят вашим трансивером. В этом случае с DTMF клавиатуры радиостанций набирается 3-х значный цифровой код вызываемой радиостанции, работающей в режиме кодового шумоподавителя или семь цифр(например:1 2 3 * 4 5 6) в режиме пейджера.

Контроль DTMF кода

При приеме DTMF код записывается в ячейку С. Выбирая эту ячейку по методике, которая помещена ниже, можно узнать последний принятый код.

Занесение кода в память

Для работы в режимах кодового шумоподавителя или пейджера прежде всего необходимо занести в ячейку Р памяти кодов ваш персональный код:

Установите режим занесения кодов последовательным нажатием кнопок FM, CODE/PAGE. На дисплее значение частоты будет заменено на номер ячейки(слева) и сам код(“- - -” если код в ячейку не заносился),размещаемый правее номера.

Ручкой DIAL выберете ячейку Р. На дисплее будет выведены символы:

Р - - -

Используя DTMF клавиатуру, наберите ваш персональный код.

Для сохранения кода и перевода трансивера в рабочий режим нажмите кнопку CODE/PAGE или клавишу PTT.

По этой методике можно занести в ячейки 1 - 6 индивидуальные или групповые коды. Для исключения нежелательной звуковой сигнализации приема пейджерных вызовов применяется функция запрета.

Запрет декодирования кода

При занесении кодов в ячейки 1 - 6 пользователь может программно запретить декодирование какого-либо кода. Включение или выключение декодера осуществляется кнопкой FM после установки режима занесения кодов(кнопками FM и CODE/PAGE). Режим включения декодера отображается на дисплее подчеркиванием первой цифры кода.

Например: при сохранении группового кода декодер трансивера может быть включен а при занесении индивидуального кода другой радиостанции выключен. Данные установки не действуют в режиме кодового шумоподавителя.

Имейте в виду, что код ячейки Р всегда подчеркнут, поскольку это ваш персональный код. Символ код ячейки С также подчеркнут, так как она предназначена для временного хранения принимаемых кодов.

Сохранив в ячейке Р памяти кодов свой персональный номер, можно перевести трансивер в пейджерный режим или режим кодового шумоподавителя нажатием кнопки CODE/PAGE. Как отмечалось ранее, повторные нажатия этой кнопки последовательно задают режимы: DTMF пейджера(“PAG”,”T.PAG”), кодового шумоподавителя(“DT”), тонального шумоподавителя со звуковой сигнализацией(“  “).

Режим кодового DTMF шумоподавителя

При установке данного режима на дисплее трансивера появляются символы ”DT”. Шумоподавитель трансивера открывается только при приеме 3-х значного DTMF кода в соответствии с кодом выбранной ячейки памяти. Этот же код автоматически передается при каждом нажатии клавиши PTT.

Прием и передача пейджерных DTMF сообщений

Любая радиостанция, снабженная DTMF клавиатурой, кодером/декодером, может вызвать вас передав сообщение, содержащее ваш и свой персональный код. При приеме включается звуковая сигнализация(если вы не выключили ее), символ “PAG” начинает мигать и на дисплей трансивера из ячейки С выводится код вызывающей вас радиостанции.

При нажатии PTT трансивер автоматически передает индивидуальный номер(код) вызываемой радиостанции, символ “*” и ваш персональный номер, хранимый в ячейке Р, и трансивер подготавливается к приему следующего вызова.

Используя трансивер в режиме “Пейджера с триггером”, который подробнее будет изложен ниже, вы можете переключить трансивер из режима пейджера в режим работы с кодовым шумоподавителем. Для этого однократно нажимают кнопку CODE/PAGE. На дисплее появляется символ “DT”. На вашем трансивере или на вызвавшей радиостанции небходимо задать для работы ячейку С тем, чтобы обе радиостанции использовали единый DTMF код. Переключив трансивер в режим с кодовым шумоподавителем подобным образом, при нажатии PTT вы будете слышать передаваемый DTMF код. Это код из текущей выбранной ячейки, который отображается на дисплее на месте сотен Мгц.

Нажав PTT для передачи сообщения надо подождать секунду или две. За это время будет передан и принят DTMF код.

Закончив связь, можно при желании переключить трансивер обратно в режим пейджера дважды нажав на кнопку CODE/PAGE. На дисплее появится символ “PAG”.

Пейджерный режим с триггером

Данный режим предназначен для устранения неудобных ручных манипуляций по переключению трансивера из режима кодового шумоподавителя в пейджерный и обратно. Данная функция распространяется только на трансиверы серии RL105s.

Режим задается нажатиями кнопки CODE/PAGE. На дисплее появляются символ “T.PAG”. При приеме вызова символ начинает мигать и звучит сигнал вызова.

Задержка передачи пейджерного вызова

Используя DTMF сигналы для селективного вызова при работе через репитеры вы можете столкнуться с ситуацией, когда ваши вызовы не воспринимаются радиостанциями ваших корреспондентов. Это может происходить по причине запаздывания открывания шумоподавителей и потери части сигнала вызова. Для устранения этого эффекта можно ввести задержку 750 мс. между моментом нажатия клавиши PTT и передачей DTMF кода.

Для установки задержки необходимо:

Последовательно нажать кнопки FM, SET/0 и вращением ручки DIAL в меню установок выбрать сообщение “Pd450”(04 в окне памяти).

Кнопками “Вверх”,”Вниз” установить задержку 750 мс.

Нажать клавишу PTT для возвращения в рабочий режим.

Память номеров автоматического DTMF набора

В трансивере CT-22 имеются ячейки памяти с номерами 1...8, предназначенные для хранения 15 значных номеров. Эту память можно использовать для набора телефонных номеров в системах с автоматической коммутацией по сигналам DTMF.

Этот специальный режим, отображаемый на дисплее символом “AL”, включается и выключается кнопкой DTMF.

Для сохранения в памяти номеров необходимо:

Нажать кнопку DTMF(на дисплее появляется “AL”)

Структура памяти номеров:

| Ячейка | 15-ти значный номер |
| --- | --- |
| 1 | 1-я цифра,2-я цифра,...15-я цифра |
| 2 | “ |
| 3 | “ |
| 4 | “ |
| 5 | “ |
| 6 | “ |
| 7 | “ |
| 8 | 1-я цифра,2-я цифра,...15-я цифра |

Нажать и удерживать 0,5 секунд кнопку FM. После второго звукового сигнала в течении 5 секунд необходимо с цифровой клавиатуры(или ручкой DIAL, кнопками “Вверх”,”Вниз”), выбрать ячейку памяти. На дисплее набор номера будет отображаться следующим образом:

Дисплей режима запоминания DTMF номеров

Номер заполняемого места(1...15)Ячейка памяти(1...8)

01     _     7

Набираемая цифра

После повторного нажатия кнопки FM(0,5 сек.), когда символ “AL” начнет мигать, с цифровой клавиатуры последовательно наберите необходимый номер. Номер места, расположенный в левой части дисплея будет с каждым вводом автоматически увеличиваться.

Примечание: при вводе очередной цифры на дисплее отображается номер места под следующую заносимую в память цифру.

В случае ошибки нажмите PTT, повторите последнее действие и заново введите все цифры. Запомните, что при вводе символ “AL” должен мигать.

Если вы сохраняете в памяти номера длиной менее 15 цифр , то нажмите кнопку CALL для завершения ввода.

Ручкой DIAL выберете другую ячейку памяти и повторите два последних действия.

Нажмите кнопку CALL для возвращения в режим отображения частоты.

Просмотр памяти номеров

Проверить содержимое ячеек памяти можно при отображении на дисплее символа “AL”:

Нажмите кнопку FM, удерживая ее 0,5 секунды. Введите с клавиатуры любую цифру(для отображения дисплея памяти номера).

Ручкой DIAL выберете ячейку памяти. Кнопками “Вверх”,”Вниз” на дисплей выводятся цифры номера.

Для звукового воспроизведения сохраненных и выводимых на дисплей цифр, нажмите соответсвующую кнопку.

Для воспроизведения номера в эфир(убедитесь, что установлен режим автоматического набора номера и на дисплее отображается символ ”AL”) нажмите PTT и установите необходимый номер ячейки. Как только последовательность цифр начнет излучаться в эфир отпустите PTT(передача номера будет продолжаться).

Примечание: В режиме автоматического DTMF набора клавиатура не обеспечивает набора произвольных индивидуальных кодов. Если в ячейках памяти нет требуемого кода, то необходимо выключить этот режим нажатием кнопки DTMF(символ “AL” на дисплее исчезнет) и набрать код с клавиатуры.

Работа пользователя с меню установок

Последовательное нажатие кнопок FM и SET/0 позволяет задать режим работы трансивера с меню установок. Пользователь может выбрать различные параметры функциональных режимов. В этом режиме на дисплее трансивера в окошке памяти отображается “адрес” выбранной функции, обозначаемый номерами от 1 до 16, а значение частоты замещается символами, отражающими текущую функцию и ее состояние. Все функциональные режимы собраны в таблицу(см. стр.49), в которой есть ссылка на страницы с подробным описанием. Ручкой DIAL устанавливается требуемый номер функции, а кнопками “Вверх”,”Вниз” изменяется ее состояние.

Установка звукового сигнала вызова

В этом меню можно задать количество звуковых сигналов вызова, которые включаются при приеме сигналов с субтоном или DTMF кода.

Для изменения установки(0,1,2,3,4,5) необходимо:

Последовательно нажать кнопки FM, SET/0 и ручкой DIAL установить в окне памяти 02. В центральной части дисплея появится значине количества звонков по умолчанию.

Кнопками “Вверх”,”Вниз” задать требуемое количество звонков. Символ RL 0 - означает отключение звуковой сигнализации.

Нажать клавишу PTT. Набранное значение запоминается и трансивер возвращается в рабочий режим.

Установки режима DTMF

Ниже помещено описание ряда установок DTMF режима, которые можно сделать в соответствии с вашими потребностями.

Звуковая сигнализация при нажатии клавиатуры DTMF

Обычно каждое нажатие кнопки сопровождается однотональным звуковым сигналом. При желании эту установку можно изменить на двухтональную DTMF сигнализацию. Для этого нажимают кнопки FM, SET/0 и вращением ручки DIAL устанавливают в окне памяти 10. Кнопками “Вверх”,”Ввниз” символы “bm.be” заменяют на “bt.dt” и нажатием PTT сохраняют установленную сигнализацию.

Воспроизведение хранимых в памяти номеров

Как и в случае звуковой сигнализации при нажатии кнопок DTMF клавиатуры имеется возможность замены DTMF сигналов хранимых в памяти номеров на однотональные сигналы.

Для замены DTMF сигнализации на однотональную необходимо кнопками FM, SET/0 задать режим установок. Ручкой DIAL установить 06 и кнопками “Вверх”,”Вниз” сменить символы на дисплее “DM.DT” на “DM.BE”. Нажатием клавиши PTT сохранить установку и вернуться в рабочий режим.

Изменение длительности тональных сигналов

По умолчанию в трансивере задана длительность тональных сигналов 50 мс (11 цифр в секунду, режим fast). При необходимости это значение можно заменить на 80 мс.(7,5 цифр в секунду, режим slow). Для изменения параметров необходимо кнопками FM, SET/0 выбрать меню установок и ручкой DIAL установить 05. Кнопкой “Вверх” или “Вниз” сменить символы дисплея “d5.f” на “d5.s”. Нажатием клавиши PTT сохранить установку и вернуться в рабочий режим.

Таймер ограничения времени передачи

В меню установок 03 можно задать ограничение времени работы на передачу в диапазоне значений: 30, 60, 90, 180, 900 секунд. Для смены таймера(900 сек. по умолчанию) необходимо нажать кнопки FM,SET/0 и ручкой DIAL набрать 03. Кнопками “Вверх”,”Вниз” выбрать одно из пяти возможных значений и нажатием клавиши PTT сохранить установку.

Режим DTMF дисплея

В режиме пейджера крайняя левая цифра на дисплее может отображать DTMF ячейку памяти или частоту. Для смены установки(on или off) кнопками FM,SET/0 и ручкой DIAL выбирают 16 позицию меню установок. Кнопками “Вверх” или ”Вниз” задают требуемую установку. Нажатием PTT сохраняют ее и возвращают трансивер в рабочий режим.

Блокировка передачи на занятом канале

Выбрав позицию 13 в меню установок можно задать блокировку режима передачи при наличии в канале сигнала. Данная операция выполняется аналогично предыдущей.

Запрет передачи

В 14 позиции меню можно установить режим запрета передачи. Данная установка задается аналогично двум предыдущим.

Автоматический ответ на пейджерный вызов

15 позиция меню установок позволяет включить режим автоматического ответа трансивера на пейджерный вызов. Операция выполняется аналогично предыдущим.

| № | ФУНКЦИЯ | Сообщение на дисплее | Задаваемые установки | Установки по умолчанию | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разнос частот приема/передачи | RS 060 01 | 0 - 9,999 МГц | 0,600 МГц | 26 |
| 2 | Количество звонков | AL 5 02 | 0/1/2/3/4/5 | 3 | 46 |
| 3 | Таймер ограничения передачи | To 900 03 | 30/60/90/ 180/900 сек | 900 сек | 48 |
| 4 | Задержка передачи | Pt 450 04 | 450/470 | 450 | 43 |
| 5 | Длительность DTMF цифры | DS F 05 | F/S | F | 47 |
| 6 | Воспроизведение хранимых DTMF номеров | DM dt 06 | dt/be | dt | 47 |
| 7 | Режим дисплея | tn off 07 | on/off | off | 48 |
| 8 | Режим сканирования | SC to 08 | to/Co | to | 32 |
| 9 | Звуковая сигнализация клавиатуры | BP on 09 | on/off | on | 20 |
| 10 | Вариант звукового сигнала клавиатуры | bm be 10 | dt/be | be | 20 |
| 11 | Автоматическая установка разноса режима передачи | As off 11 | on/off | off | 27 |
| 12 | Блокировка клавиатуры | En off 12 | on/off | off | 11 |
| 13 | Запрет передачи на занятом канале | BL off 13 | on/off | off | 48 |
| 14 | Запрет режима передачи | ts off 14 | on/off | off | 48 |
| 15 | Автоматический ответ на пейджерный вызов | Ab off 15 | on/off | off | 48 |
| 16 | Дисплей в режиме пейджера | dd off 16 | on/off | off | 48 |

Экономичные режимы работы трансивера

Срок службы NiCd батарей, интервалы между зарядками или заменами определяются особенностями использования трансивера и тщательностью ухода за аккумулятором. К положительныму качеству трансивера CT-22 можно отнести возможность обеспечения ряда экономичных режимов, продляющих интервалы между зарядками. Знание возможностей этих режимов может выручить в критических ситуациях, когда связь особенно необходима.

Режим APO(автоматического отключения питания)

Очевидно, что выключение трансивера, если им не пользуются, экономит энергию аккумуляторов и предотвращает их преждевременный разряд. Система автоматического отключения питания обеспечивает его выключение по таймеру через 10, 20 или 30 минут после последнего нажатия на какую-либо кнопку. Для изменения заводской установки необходимо:

Последовательно нажать кнопки FM и APO/5( на дисплее появится заводская установка 30 (мин.)).

30

APOS

Ручкой DIAL или кнопками “Вверх”,”Вниз” установить требуемое значение таймера выключения питания.

Нажать клавишу PTT(для сохранения выбранного значения и возвращения трансивера в рабочий режим).

При включении режима автоматического отключения питания в нижнем левом углу дисплея появляется символ APO. Таймер начинает отсчет времени каждый раз, после нажатия какой-либо кнопки. Если трансивер не находится в режиме сканирования или  контроля приоритетного канала и в течении заданного времени клавиатурой не пользуются, то за 1 минуту до выключения символ APO начинает мигать и звучит предупреждающий сигнал(при включенной сигнализации нажатия кнопок). Для непрерывного приема или в случае использования внешнего источника питания функцию APO можно отключить установкой таймера на 0.

Режим ABS(ограничения потребляемого тока при приеме)

Ток потребляемый трансивером в режиме приема с включенным шумоподавителем составляет примерно 1/3 от тока при отключенном шумоподавителе(шум при отсутствии сигнала). Таким образом, чем дольше трансивер работает с включенным шумоподавителем тем больше сохраняется энергия аккумуляторов. Именно на этом принципе основана работа автоматической системы ограничения потребляемого тока. Ограничитель выключает приемник на 5 секунд с момента включения шумоподавителя и затем периодически начинает включать приемник на 250 мс. для проверки наличия в канале сигнала. Включение режима ABS отображается на дисплее мигающим символом S, который размещается в правом нижнем углу.

Интервал времени, в течении которого приемник находится в выключенном состоянии, задается в соответствии с таблицей(6 значений).

Трансивер поставляется с включенной системой ABS. Для контроля установленных значений или изменения интервала отключения приемника выполняют следующие операции:

Последовательно нажимают кнопки FM и SAVE/4.

Ручкой DIAL устанавливают требуемое соотношение интервала приема и отключенного приемника.

Нажатием клавиши PTT возвращают трансивер в рабочий режим.

Таблица соотношений временных интервалов режима ABS.

| Сообщение на дисплее | Интервал приема | Интервал отключения приемника |
| --- | --- | --- |
| 1 : 1 | 250 мс | 250 мс |
| 1 : 2 | 250 мс | 500 мс |
| 1 : 3 | 250 мс | 750 мс |
| 1 : 4 | 250 мс | 1 сек. |
| 0-0 | приемник включен | - |
| А-А | 250 мс | переменный |

Отключение звуковой сигнализации клавиатуры

Звуковая сигнализация клавиатуры потребляет несколько миллиампер. Для экономии энергии аккумуляторов ее можно отключить:

Последовательно нажать кнопки FM и SET/0.

Ручкой DIAL выбрать меню № 9.

Кнопками “Вверх”,”Вниз” установить  off(звуковая сигнализация выключена).

Нажатием PTT вернуть трансивер в рабочий режим.

Селективный вызов

Работа трансивера в режимах с DTMF шумоподавителем или пейджера, которые  обеспечивают отключение шумоподавителя только при передаче радиостанциями 3-х значных цифровых префиксов, значительно экономит энергию аккумуляторов. При необходимости связи с большой группой радиостанций, необорудованных кодерами/декодерами DTMF, для селективной связи на перегруженных каналах можно использовать режим субтонального шумоподавителя, что требует установку специального модуля.

Громкоговоритель/ микрофон

Установка минимального уровня громкости сокращает потребляемый при приеме ток. Наиболее удобен вариант использования трансивера с выносным громкоговорителем/микрофоном.

При использовании перезаряжаемых батарей выключите трансивер если  дисплей начал мигать. Поставте аккумулятор на зарядку или замените батарею свежей.

Не старайтесь часто подзаряжать аккумулятор, так как это уменьшает его емкость и сокращает срок службы. Для надежности связи имейте при себе запасной заряженный аккумулятор.

При  возникновении  проблем

Не огорчайтесь, если при первом знакомстве трансивер покажется вам излишне сложным. ЖК дисплей не может одновременно отобразить все множество различных режимов работы трансивера. Клавиатура трансивера способна задать больше функций, чем надписей на ней. Поэтому, естественно, не зная всех этих особенностей трансивера можно растеряться. Данный раздел содержит ряд советов, которые помогут вам ориентироваться в различных сообщениях дисплея и функциях клавиатуры.

Если при включении питания на дисплее нет информации, проверте работу выключателя повторным включением. Отсоедините батарею и убедитесь, что контакты чистые. При нормальном состоянии контактов замените или зарядите батарею аккумуляторов.

Сообщение на дисплее информирует о текущем состоянии трансивера. Значительное количество сообщений отображается на дисплее кратковременно за исключением режима установок, задания и сохранения DTMF кодов, субтональных сигналов CTCSS. Обратите внимание и тщательно изучите описание ЖК дисплея трансивера, помещенное на 10-й странице данного описания.

Ошибки при задании команд игнорируются логикой трансивера. При этом никакие тональные сигналы не вырабатываются. Однако следует убедится, что клавиатура не заблокирована(сообщение “lock” на дисплее), так как в этом случае даже разрешенные команды не будут восприниматься. Для разблокирования клавиатуры необходимо последовательно нажать кнопки “FM” и “8”. Если после этого вы не можете ввести какие-то данные с клавиатуры, то проверте не находится ли трансивер в режиме передачи(по свечению красного светодиода). При отпускании клавиши PTT трансивер должен перейти в режим приема. Если этого не произошло, то выключите трансивер и снова включите его.

Если на месте сотен мегагерц на дисплее не отображается “1” и трансивер работает как-то странно, проверте не установлен ли один из режимов: “PAG”,”T.PAG” или “DT”. Для перевода трансивера в обычный режим с отображением рабочей частоты необходимо последовательными нажатиями кнопки CODE/PAGE убрать символы, обозначающие эти режимы.Для исключения случайных нажатий на клавиатуру используйте режим блокировки(“lock”), описанный на 53 стр. Не забудте снять блокировку при необходимости ввода новых данных.

Восстановление первоначальных установок микропроцессора

Если трансивер вообще не реагирует на клавиатуру, то в качестве последней меры можно вернуть микропроцессор трансивера к первоначальным заводским установкам. Для восстановления заводских установок необходимо нажать одновременно две кнопки VFO и MHZ и включить трансивер.

Проверка дисплея

Для проверки функционирования дисплея, при которой отображаются все символы(тест “Las Vegas”), необходимо включить трансивер при нажатой кнопке FM. При отпускании кнопки дисплей возвращается в обычный режим работы.